Załącznik Nr 3

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INZYNIERA KONTRAKTU

W ZADANIU :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na kompleksowej obsłudze Projektu, którego zakres określony został w załączniku Nr 2 do Zapytania Ofertowego, w związku z realizacją inwestycji pn. :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

WSTĘP.

Usługa Inżyniera Kontraktu ( IK ) będzie obejmowała wykonywanie czynności :

- W zakresie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonawstwa robót budowlanych :

- kontrolę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz Studium Wykonalności opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wykonywanej przez wykonawcę wybranego w odrębnym postępowaniu ( IK zobowiązany będzie do koreferatu opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę ),

- kontrolę i ocenę wniosku oraz dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Tucholi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- kontrolę zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym przez wykonawcę robót budowlanych - harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego,

- zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi,

- nadzorowanie i rozliczanie oraz raportowanie i sprawozdawczość z przebiegu realizacji inwestycji,

- pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- opracowanie zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych w ramach POiŚ przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z o.o. „ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb sporządzenia dokumentacji przetargowej ( specyfikacji warunków zamówienia ) w celu wyboru wykonawcy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków,

- udział w pracach komisji przetargowej,

- współudział przy weryfikacji dokumentacji przetargowej,

- po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych Inżynier Kontraktu będzie sprawował kontrolę i nadzór nad wykonywaniem i przebiegiem przeglądów gwarancyjnych na wykonane roboty oraz dostarczone  urządzenia.

Inżynier Kontraktu  będzie pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, zgodnie z polskim prawem oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz głównych zadań Inżyniera Kontraktu przedstawiony w niniejszym załączniku nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni ścieków. Harmonogram wyłączenia i włączenia poszczególnych obiektów  i urządzeń na oczyszczalni ścieków prowadzone będą po zatwierdzeniu i kontroli  przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Wykonawca robót budowlanych podczas ich  wykonywania  zobowiązany będzie  do zachowania na odpływie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem wodno-prawnym, w przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa koszty kar środowiskowych.

Szczegółowy zakres czynności do wykonywania w ramach umowy o świadczenie usług

Inżyniera Kontraktu.

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych zakresem funkcji

Inżyniera Kontraktu.

- Wymagania w stosunku do Jednostki Projektowej, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej objęte nadzorem i kontrolą przez Inżyniera Kontraktu.

- Wykonanie prac przedprojektowych, a w tym w szczególności :

- wytyczenie geodezyjne posadowienia projektowanych obiektów,

- wykonanie badań geotechnicznych w miejscach tego wymagających i opracowanie dokumentacji geotechnicznej na potrzeby wykonania zadania.

- aktualizacja bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni oraz wielkości ładunków w nich zawartych.

- Wykonanie dokumentacji projektowej, na która składać się będą :

- projekt architektoniczno - budowlany wraz z obliczeniami, opisem, projektem zagospodarowania terenu  PZT , niezbędnymi rysunkami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym,

b) branżowe projekty wykonawcze w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym  (które mogą być wykonywane w trakcie realizacji robót )

- Plan BIOZ,

- wytyczne do realizacji budowy uwzględniające wymagania ochrony środowiska naturalnego.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym.

- Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodno – prawnego i uzyskanie pozwolenia.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego :

          - warunków technicznych przyłączeń mediów

          - prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

- Mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej, a także wykonanie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektu i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania zadania w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym, leżą po stronie wykonawcy.

- Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462).

- Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji mają być sporządzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spięte oraz w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie pdf.

- Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

- wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego projektowania,

- oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we wszelkich polach eksploatacji związanych z wybudowaniem i promocją Obiektu. Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia tych praw na Zamawiającego. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania i przyjęcia kompletu wykonanego projektu architektoniczno – budowlanego, a następnie po przekazywaniu projektów wykonawczych i STWiORB. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzeżeń lub ograniczeń wykonawcy w zakresie wykorzystywania opracowań będących przedmiotem zamówienia. Zastrzeżenia wykonawcy ograniczające przeniesienie majątkowych praw autorskich zostaną przez Zamawiającego z treści dokumentów wykreślone i uznane, jako niebyłe.

- Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do współpracy z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym w zakresie uzgadniania rozwiązań projektowych,

- Wszelkie rozwiązania projektowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie analiza i ocena opracowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

### Wymagania dla  Inspektorów nadzoru.

  - Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu w trakcie trwania robót danej branży. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności lub podpis na liście obecności na spotkaniach, Radach budowy lub naradach technicznych.

  - Inspektorzy nadzoru (wszystkie branże) zobowiązani są do udziału w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

  - Inżynier i jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego.

  - Inżynier winien zapewnić specjalistom pomoc i techniczne wsparcie ze strony innych specjalistów (krótkoterminowych ekspertów), jakie może być konieczne dla właściwego wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia.

  - Koszty zatrudnienia innych specjalistów i personelu wspierającego będą uważane za włączone w wynagrodzenie Inżyniera.

  - Podczas nieobecności jakiegokolwiek ze specjalistów, wynikającej z okresu urlopowego lub choroby powyżej 14 dni, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy specjalisty dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie, przez Zamawiającego.

# Biuro i sprzęt Inżyniera.

- Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zapewnienie swojemu Zespołowi pomieszczeń gwarantujących wykonywanie prac biurowo-administracyjnych, w odległości zapewniającej dojazd na teren budowy w czasie maksymalnie 2-ch godzin od chwili zgłoszenia.

- Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zapewnienie swojemu Zespołowi niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem, koniecznym do realizacji usługi.

- Ogólne obowiązki Inżyniera w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

- Inżynier ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego;

- Inżynier będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i wykonawcą robót w celu koordynacji i planowania robót budowlanych, a zwłaszcza w zakresie :

- koordynacji wykonywania robót budowlanych z dostawą maszyn i urządzeń,

- wykonywania montażu dostarczanych maszyn i urządzeń przez wyspecjalizowany personel dostawcy posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny i urządzenia,

- ograniczania ryzyka związanego z planowanymi robotami, dostarczanymi i montowanymi maszyna i urządzeniami;

- Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

- za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty budowlane, które będą następstwem nienależytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego, za które odpowiada Inżynier (należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody ),

- za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków Inżyniera;

- Od Inżyniera wymagane jest wyznaczenie jednej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do kontaktu z Zamawiającym oraz podejmowania działań bieżących związanych z realizacją zamówienia na budowie w okresie wykonywania robót budowlanych i montażowych aż do zakończenia inwestycji. Inżynier zapewni dostępność wskazanej osoby przez cały okres wykonywania tych prac;

- Inżynier będzie czuwał nad płynnym wykonywaniem robót budowlanych;

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, Inżynier może wnioskować do Zamawiającego o zmianę zaprojektowanych rozwiązań, jeżeli inne okażą się bardziej korzystne dla budowanej inwestycji;

- Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy na roboty ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek części Umowy na roboty i przyznania jej innemu Wykonawcy;

- Inżynier będzie niezwłoczne informował Zamawiającego o występujących i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze;

- Inżynier będzie również świadczył doradztwo fachowe dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy;

- Inżynier będzie gromadził i prawidłowo przechowywał wszelkie dane niezbędne do przygotowania dla Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania zamówienia na roboty budowlane.

- Do podstawowych zadań Inżyniera przez cały czas trwania umowy będzie należało w szczególności :

- stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy, komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. Zasady i szczegółowe zadania określone we Wstępie, Inżynier opracuje w Raporcie Wstępnym;

- Inżynier  przed podpisaniem umowy z wykonawcą robót, przyjmie od wykonawcy robót harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego uzgodnienia, który będzie stanowił podstawę wykonania i rozliczeń za wykonane roboty budowlane, harmonogramy rzeczowo-finansowe dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego;

- koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym, koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego oraz organizacja narad co najmniej jeden raz na tydzień, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót, a w uzasadnionych przypadkach także Nadzoru Autorskiego ;

- bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach oraz czynny udział w ich rozwiązywaniu zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane;

- reprezentowanie Zamawiającego przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (PINB, Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność;

- analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się pożądane podczas wykonywania robót budowlanych;

- analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań;

- współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na roboty budowlane;

- monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań;

- wykonywanie dokumentacji faktograficznej z zakresu terenu budowy, postępu robót, czynności odbiorowych i jej archiwizowanie na nośniku cyfrowym z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego;

- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów o zamówieniach publicznych i podaniem ich skutków oraz przygotowanie wszelkich dokumentów dotyczących takiego aneksu.

- Obowiązki Inżyniera w zakresie obsługi finansowej.

Do obowiązków Inżyniera w zakresie obsługi finansowej należeć będą zadania zarządzania procesem inwestycyjnym pod względem finansowym poprzez :

- kontrolę wydatków i ich zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy  robót budowlanych,

- ocenę poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców,

- sprawozdawczości oraz przygotowanie wniosków o płatność,

- kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót i stwierdzanie poprawności wystawionych faktur przez wykonawcę robót budowlanych,

- kontrolowanie pod względem wartościowo – ilościowym i terminowym rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót budowlanych i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, a zwłaszcza przyjmowania dowodów rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót budowlanych i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,

- sporządzanie wniosków o płatności w terminach i formie zgodnej z umową,

- zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnienia w rozliczeniach osobie wyznaczonej przez Zamawiającego,

- monitorowanie postępu robót pod względem finansowym,

- administrowanie i nadzór nad umową o roboty budowlane od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych,

- składanie raportów z postępów prac oraz należnych płatności – w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- ocena i weryfikacja w przypadku wystąpienia robót zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz poinformowanie Zamawiającego,

- dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, przez cały czas trwania umowy,

- sporządzenie końcowego rozliczenia inwestycji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,

- przygotowywanie w terminach podanych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji dla Zamawiającego, a w tym co najmniej :

  - sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu,

  - sporządzenie końcowego rozliczenia inwestycji i przedstawienie Zamawiającemu w wymaganym terminie, po podpisaniu protokołów końcowego odbioru.

- Obowiązki Inżyniera przed rozpoczęciem robót :

- przyjęcie od wykonawcy robót kopii dokumentów uprawniających do wykonywania samodzielnych funkcji na budowie,

- przejęcie dziennika budowy i dokonanie pierwszego wpisu o przyjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego,

- przejęcie zawiadomienia o zgłoszeniu rozpoczęcia budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania budową,

- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy i sporządzenie protokołu przekazania terenu budowy,

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcję określającą formę, zakres i sposób obiegu dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych – w ciągu 21 dni od zawarcia umowy,

- w ciągu 30 dni od zawarcia umowy przedstawienie Zamawiającemu Raportu Wstępnego na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy,

- przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranego Wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,

- zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,

- przejęcie od Wykonawcy robót kopii harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych i innych zadań po ich uzgodnieniu z Zamawiającym,

- przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez Wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

- przejęcie od Wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę,

- przyjęcie od Wykonawcy projektów umów z Podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji Zamawiającemu,

- weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej oraz udział w protokolarnym przejęciu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego od Jednostki Projektowej,

- współpraca z Nadzorem Autorskim na etapie realizacji robót budowlanych.

- Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego. Inżynier odpowiada za :

- dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

- protokolarnie przekazanie Wykonawcy robót budowlanych, przy udziale Zamawiającego, terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

- sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności:

    - kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów,  zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

    - kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

    - kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

    - kontrolę jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,

    - kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

    - kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

    - kontrolę budowy co najmniej jeden raz w tygodniu, w trakcie wykonywania robót budowlanych danej branży, a jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba to częściej, co potwierdzone zostanie  wpisem do dziennika budowy,

    - prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie z udziałem Wykonawcy robót, przedstawiciela Zamawiającego oraz projektanta (jeżeli taka będzie potrzeba) oraz inspektorów nadzoru, co najmniej raz na tydzień,

    - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,

    - każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

    - sprawdzanie i odbiór robót podlegających zakryciu lub znikających, w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę robót,

    - stwierdzanie wykonanych przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzanie zgodności usytuowania obiektów z projektem budowlanym,

    - uczestniczenie i dozorowanie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

    - potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

    - sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

    - gromadzenie i przechowywanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót,

    - uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

    - przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy wraz z operatem kolaudacyjnym i przekazanie go Zamawiającemu,

    - uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrola usunięcia tych wad przez wykonawcę,

    - nadzorowanie złożenia wniosku o zakończeniu robót wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami i uzgodnieniami w celu złożenia go do organu nadzoru budowlanego,

    - współpraca z Wykonawcą robót w zakresie składania w imieniu Zamawiającego (po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego przed organami ) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu, a w przypadku stwierdzonych uchybień podczas kontroli, wykonanie wszelkich wymaganych czynności wobec wykonawcy robót o usunięcie stwierdzonych wad,

    - bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.

- Obowiązki Inżyniera w trakcie realizacji robót.

- sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych (wystawienie protokołu niezgodności),

- egzekwowanie postanowień umowy o roboty budowlane, w tym określanie punktów krytycznych tej umowy, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramu oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,

- opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, analizowanie sporządzonych przez Wykonawcę robót programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji umowy na roboty,

- informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia,

- przeprowadzanie z wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

- opiniowanie przejściowych i końcowych oświadczeń wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót,

- prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych (Zdjęcia będą szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub pendrive),

- współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,

- organizowanie cotygodniowych narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania w terminie 3-ch dni od spotkania,

- wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane,

- nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia,

- nadzór nad próbami oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez wykonawcę w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,

- opiniowanie wszystkich prób i badań przy oddaniu obiektów do eksploatacji i użytkowania,

- udział w przekazaniu przez wykonawcę robót obiektów do eksploatacji,

- sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń wykonawcy robót w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów,

- przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie jej, a następnie dostarczenie Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,

- obsługa dokumentacyjna odbioru końcowego, przygotowywanie protokołów odbioru końcowego i wszelkich niezbędnych dokumentów, sprawdzenie i ocena operatu kolaudacyjnego sporządzonego przez wykonawcę robót,

- dokonywanie bieżących przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót,

- nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

- nadzór nad realizacją  robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni ścieków,

- po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

- wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,

- ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności :

- posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,

- opiniowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy,

- kontrolowanie rozliczeń pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcami wg zasad określonych w umowach, a w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, natychmiastowe informowanie o tym Zamawiającemu z wnioskiem o sposób naprawienia sytuacji.

- Obowiązki w zakresie odbioru robót:

- dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu (zanikowych) w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,

- przejęcie od wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy,

- odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych,

- zebranie i sprawdzanie od wykonawcy robót dokumentacji, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza operatu kolaudacyjnego,

- zebranie od wykonawcy wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

- organizowanie wraz z wykonawcą robót odbiorów przez odpowiednie organy w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- wyegzekwowanie od wykonawcy robót opracowania wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z kompletem załączników,

- nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawcę robót, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Inne obowiązki Inżyniera:

- udział jako doradca techniczny w spotkaniach z wykonawcą robót,

- ocenianie i rozstrzyganie sporów między wykonawcą robót i w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy wykonawcą robót, a Zamawiającym i udział w postępowaniach rozjemczych na zasadach doradcy technicznego,

- udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji umowy o roboty budowlane,

- udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

- podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

- podejmowanie również i innych działań, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,

- pomoc w dochodzeniu przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych kar za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy oraz dopilnowanie usunięcia ujawnionych wad w okresie rękojmi za wady, czy mediacji w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane,

- w przypadkach konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wymaganych prawem procedur udzielania zamówień dodatkowych,

- sporządzenie Raportu Końcowego z realizacji umowy Inżyniera Kontraktu.

Inżynier, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy o roboty budowlane i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

- Raportowanie i sprawozdawczość.

Sprawozdania i Raporty będą przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień składania sprawozdań i raportów, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego.

Raporty będą składane w formie papierowej w dwóch egz. oraz w formie zapisu cyfrowego na nośniku.

  - Raport Wstępny.

Inżynier będzie zobowiązany złożyć go do Zamawiającego, a następnie po jego akceptacji przekazać dla wykonawcy robót budowlanych.

Raport powinien zawierać w szczególności :

- wykaz i status Stron zaangażowanych w realizację umowy o roboty budowlane,

- schemat organizacyjny,

- lista kluczowych specjalistów,

- informacja nt. komunikowania się i sposób znakowania osób na budowie,

- sposób ewidencjonowania i gromadzenia dokumentów,

- wzory niezbędnych formularzy, listy obecności, protokołów, dokumentów, raportów i wszelkich innych dokumentów zgodnych z wymogami umowy (procedurę obiegu dokumentów),

- kopię polis ubezpieczenia budowy,

- protokół przekazania terenu budowy.

Raport Wstępny Inżynier opracuje i przedstawi Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci Raport w ciągu 7 dni. Inżynier będzie zobowiązany do usunięcia błędów w Raporcie w terminie 7 dni od otrzymania uwag.

  - Raporty miesięczne

Przedkładane Zamawiającemu za każdy kolejny miesiąc po dacie zaakceptowania Raportu Wstępnego.

Raporty miesięczne powinny zawierać w szczególności :

- analizę dotychczasowych działań Inżyniera w raportowanym okresie i narastająco,

- informacje o postępie rzeczowym i finansowym i jego zgodności z harmonogramem,

- opis robót i dostaw w raportowanym okresie,

- analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany,

- wykaz oraz stan płatności,

- prewencyjne lub korekcyjne działania Inżyniera, informacje o technicznych problemach i podjętych działaniach,

- przewidywane następne okresy płatności,

Raport składany będą do 10 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, którego raport dotyczy. Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania. Inżynier będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 7 dni od otrzymania uwag.

  - Raport Końcowy z wykonania umowy o roboty budowlane

Raport Końcowy z wykonania umowy należy złożyć do Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ukończenia i odbioru Przedmiotu umowy.

Raport powinien zawierać w szczególności :

- pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Umowy,

- pełny opis prac oraz zebranie wyników wszystkich dotychczasowych raportów,

- analizę finansową wykonania umowy z dołączeniem listy płatności,

- wyniki sprawdzeń i przeglądów, prób, badań,

- wykonane dokumentacje powykonawcze, wszelkie świadectwa, uzgodnienia i opinie odpowiednich organów, operaty kolaudacyjne,

- krytyczna analiza wszystkich ważniejszych problemów,

- opis czynności do wykonania w sprawie zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z podaniem terminów i zasad wykonania tych czynności, obowiązki Stron umowy w tym zakresie,

- opis sposobu wykonania i terminy wykonania przeglądów, postępowanie z ujawnieniem wad,

- opis istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Inżynier będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 7 dni od otrzymania uwag.

  - Raport z okresu zgłaszania wad

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjęcia przedmiotu umowy bez istotnych wad i usterek. Wraz z raportem Zamawiający powinien otrzymać protokół końcowego odbioru robót.

Raport powinien zawierać w szczególności :

- pełne podsumowanie wszystkich działań Inżyniera w sprawie stwierdzenia i usunięcia wad,

- pełny opis działań od stwierdzenia wad do ich usunięcia wraz z podaniem terminów, sposobu usunięcia wad,

- terminów przeglądów w okresie po zgłoszeniu wad,

- sprawozdanie i dokumentacja usuniętych wad i przeglądów.

- Podwykonawcy.

- Wykonawca usługi może zlecić do wykonania część prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników lub przedstawicieli, jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia Zamawiającemu w dniu podpisywania protokołu odbioru robót, stanowiącego podstawę do wystawienie faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową, wystawionej faktury VAT o dokonanie zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4 Zamawiający zatrzyma z należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 
Z tego powodu wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, ani żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie.

- Zatrzymanie, o którym mowa w pkt. 5) nie zwalnia wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców obciążają wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach umowy dotyczących podwykonawców.

- Nie zastosowanie się wykonawcy do powyższych wymogów postanowień umowy upoważniać będzie Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń zawartej umowy, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy włącznie.