Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr ZP.271.2.2022

## „Dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców

## wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych”

## 1.   Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców

## wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych”

.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego miękkiego do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych liniach sortowniczych  w ilości 10 000 kg , Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub ograniczenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie będzie wnosił przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tego tytułu.

- Średnica drutu: 3,0 mm.

- Gatunek stali S235JRG2, wg. PN-EN 10025;  C4D, wg. PN-EN 10016; 1006, wg. ASTM A510.

- Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016.

- Wytrzymałość na rozciąganie Rm w granicach 360 – 420 MPa.

- Pakowany w kręgi o średnicy wewnętrznej min. 200 mm, zewnętrznej max. 350 mm, wysokość  max. 150 mm.

- Waga jednego kręgu max. 45  kg.

- Jednorazowa dostawa materiału na europaletach, zabezpieczonych folią, w ilości około 1 tony.

- Wykonawca dostarczy drut stalowy własnym transportem i na własne ryzyko do magazynu Zamawiającego mieszczącego się na terenie RIPOK w Bladowie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach  700 – 1500.     Koszt transportu należy wkalkulować w cenę towaru.

- Zamówiony drut wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia faksem lub     e-mailem od Zamawiającego.

- Ważenie poszczególnych dostaw będzie odbywało się na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w RIPOK Bladowo i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych partii. Różnice w wagach Wykonawcy i Zamawiającego będą rozliczane na korzyść Zamawiającego.

- Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć do każdej jednorazowej dostawy komplet dokumentów potwierdzających, że dostarczony drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026 i PN EN-10016.

- Ewentualna niezgodność danej dostawy z wymaganiami Zamawiającego zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem i będzie podlegać reklamacji.

Podana powyżej ilość drutu  ma charakter szacunkowy, choć zgodny z przewidywanymi  prognozami. W związku z tym Wykonawca nie  będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych lub większych ilości drutu.                                                                                                       Termin obowiązywania umowy: od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2022 r.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Wspólny słownik zamówień CPV :   CPV 44310000-6 - wyroby z drutu.

Tuchola, dnia 18.01.2022 r.